Техническое задание на поставку облучателей-рециркуляторов Дезар (или эквивалента)

1. Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный настенный "ОРУБн-3-3-"КРОНТ" (Дезар-3)

Рециркулятор бактерицидный настенный Дезар-3 предназначен для обеззараживания воздуха помещений всех категорий: лечебно-профилактических учреждений (операционные, ожоговые палаты, врачебные комнаты, палаты и т. д.). Он может применяться как в качестве заключительного звена в комплексе санитарно-гигиенических мероприятий при подготовке помещения к работе, но основная его задача - работа в помещениях, где требуется постоянное поддержание асептических условий в присутствии людей.

Производительность - 100м³/час.

Рециркулятор оснащен таймером фиксация отработанного времени источников излучения, который автоматически обнуляется при замене источников излучения. Также имеется сигнализация работоспособности источников излучения и системы прокачки воздуха - индивидуальная световая сигнализация выхода из строя (работоспособности) ультрафиолетовых ламп и вентиляторов.

Степень обеззараживания: 99%

Для помещений II категории.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Длина: 145 мм

Ширина: 370 мм

Высота: 890 мм

Тип: настенный

Источник излучения: 3 лампы 15 Вт

Таймер наработки ламп: есть

Частота тока: 50 Гц

Питание: Переменный ток (220+/-22) В

Производительность: 100 м3/час

Лампы и стартеры: В комплекте

Цвет каркаса: белый

Вес изделия: 6,5 кг

Упаковка: Гофрокартон

Габариты упаковки: 960*380*160мм

Объём упаковки: 0,058м³

Тип конструкции: Сборная

Количество — 7 шт.

2. Облучатель-рециркулятор воздуха УФ-бактерицидный настенный "ОРУБн2-01 "КРОНТ" (Дезар-2)

Облучатель рециркулятор бактерицидный Дезар-2 предназначен для обеззараживания воздуха помещений всех категорий: лечебно-профилактических учреждений (операционные, ожоговые палаты, врачебные комнаты, палаты и т. д.). Он может применяться как в качестве заключительного звена в комплексе санитарно-гигиенических мероприятий при подготовке помещения к работе, но основная его задача - работа в помещениях, где требуется постоянное поддержание асептических условий в присутствии людей.

Производительность - 70м³/час.

Рециркулятор оснащен таймером фиксация отработанного времени источников излучения, который автоматически обнуляется при замене источников излучения. Также имеется сигнализация работоспособности источников излучения и системы прокачки воздуха - индивидуальная световая сигнализация выхода из строя (работоспособности) ультрафиолетовых ламп и вентиляторов.

Паспорт изделия

Также рециркулятор предназначен для использования в помещениях с повышенным риском распространения заболеваний, передающихся воздушно-капельным и воздушным путем.

Степень обеззараживания: 95%

Для помещений III категории.

Комплектация: ультрафиолетовые лампы TUV-16w (2 шт.)

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Длина: 145 мм

Ширина: 370 мм

Высота: 605 мм

Тип: настенный

Источник излучения: 2 лампы 16 Вт

Таймер наработки ламп: есть

Частота тока: 50 Гц

Питание: Переменный ток (220+/-22) В

Производительность: 70 м3/час

Лампы и стартеры: В комплекте

Цвет каркаса: белый

Вес изделия: 4 кг

Упаковка: Гофрокартон

Габариты упаковки: 960*380*160мм

Объём упаковки: 0,058м³

Тип конструкции: Сборная

Количество — 1 шт.

3. Дезар-Кронт-802 настенный облучатель рециркулятор бактерицидный

Ультрафиолетовый бактерицидный рециркулятор ДЕЗАР-КРОНТ-802 обеспечивает наивысшую степень дезинфекции (99,9 %) и соответствуют высочайшим требованиям, предъявлямым к состоянию воздуха в операционных, ожоговых и реанимационных палатах, родильных отделениях, т.е. там, где требуется полная стерильность. Может применяться в процедурных кабинетах, перевязочных палатах, реанимационных отделениях, на станциях переливания крови и т.д.

Источник излучучения - 2 лампы 25 Вт.

Уровень шума - не более 45 дБ.

Производительность - 80±8м³/час.

Срок службы ламп - не менее 8000 часов.

Гарантия - 24 месяца.

Степень обеззараживания: 99,9%

Для помещений I, II-V категории.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Длина: 100мм

Ширина: 230мм

Высота: 700мм

Тип: настенный

Источник излучения: 2 лампы 25 Вт

Таймер наработки ламп: есть

Частота тока: 50 Гц

Питание: Переменный ток (220+/-22) В

Производительность: 80±8м³/час

Потребляемая мощность: не более 90Вт

Лампы и стартеры: В комплекте

Цвет каркаса: белый

Вес изделия: 3,5 кг

Упаковка: Гофрокартон

Габариты упаковки: 750*230*130мм

Объём упаковки: 0.025м³

Тип конструкции: Неразборная

Количество — 5 шт.

Обязательные требования:

- наличие регистрационного удостоверения, декларация соответствия

- срок службы — не менее 5 лет

- гарантийный срок службы - не менее 2 лет с даты продажи.

Зам. Главного ьврача по мед. части                              Чабан Н. А.