Приложение № 1

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

на техническое обслуживание лифтов и системы КДК.

Услуги оказываются в соответствии с ГОСТ 53780-2010 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке», техническим регламентом Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011), утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 № 824, постановлением Правительства РФ от 10.03.1999 №263 «Об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований производственной безопасности на опасном производственном объекте», производственными инструкциями для обслуживающего персонала, Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования», «Правилами организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах», руководством (инструкцией) по эксплуатации лифтов, ГОСТ Р 55964-2014 «Лифты. Общие требования безопасности при эксплуатации.

1. Объем оказываемых услуг:

1.1. Техническое обслуживание оборудования и электрооборудования в машинном помещении лифта.

1.2. Техническое обслуживание оборудования: канатоведущего шкива, шкива ограничителя скорости, лебедки, привода, электродвигателя.

1.3. Техническое обслуживание механического оборудования и электрооборудования внутри и на крыше кабины.

1.4. Техническое обслуживание пола и низа кабины.

1.5. Техническое обслуживание механического оборудования и электрооборудования в шахте.

1.6. Техническое обслуживание оборудования лифта на промежуточных этажах.

1.7. Техническое обслуживание противовеса в шахте.

1.8. Техническое обслуживание приямка лифта.

1.9. Проверка работы лифта.

1.10. Заключительные работы по техническому обслуживанию лифта.

1.11. Аварийно - техническое обслуживание лифта предусматривает  прием сведений о неисправности лифта и принятие соответствующих мер по устранению неисправностей лифта.

1.12. Техническое обслуживание предусматривает проведение ТО-1, ТО-3, ТО-6, ТО-12: смазки, чистки, наладки, регулировки.

Комплектующие и расходные материалы, используемые при выполнении технического обслуживания лифтов, предоставляются исполнителем за исключением ниже перечисленных узлов капитального характера:

- лебедки главного привода и ее составных частей: редуктора, червячной пары, тормоза, отводного блока, моторной или редукторной полумуфт;

- электродвигателя главного привода;

- канатоведущего шкива лебедки главного привода, барабана трения;

- привода дверей кабины и его составных частей: редуктора, электродвигателя, балки привода дверей;

- постов управления;

- кабины и ее составных частей: рамы кабины, рамы пола, щитов купе кабины, подвески в сборе, отводных блоков (при наличии);

- дверей шахты, кабины и их составных частей: створок, порогов, замков, верхних балок дверей;

- преобразователя частоты и его составных частей: силового модуля, сетевого фильтра, тормозного резистора, электронных плат;

- шкафа управления и его составных частей: электронных плат, трансформаторов;

- ограничителя скорости в сборе, шкива ограничителя скорости, натяжного устройства ограничителя скорости;

- ловителей;

- противовеса и его составных частей: рамы противовеса, подвески в сборе, отводных блоков (при наличии);

- разводки проводов по машинному помещению, шахте и кабины;

- подвесного кабеля;

- тяговых элементов;

- каната ограничителя скорости;

- буфера;

1.13. Работы по техническому обслуживанию лифтов проводятся в соответствии с действующей нормативно-технической документацией.

Капитальный ремонт лифтов (приобретение и замена узлов капитального характера) не входит в состав работ по техническому обслуживанию лифта и проводится специализированной организацией, осуществляющей техническое обслуживание и ремонт этих лифтов по отдельным договорам.

2. Технические характеристики лифтов:

| учетный № | Модель (тип) лифта | Тип дверей | Количество остановок | Назначение лифта | Грузоподъемность, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А13-00116-0001Л | ЛБ-0505 | Распашные | 5 | Больничный | 500 |
| А13-4416 | ЛП-0401Б | Автоматические | 5 | Пассажирский | 400 |
| А13-4417 | ПП-404А | Автоматические | 5 | Пассажирский | 400 |
| б/н | - | Распашные | 4 | Больничный | 1000 |
| б/н | - | Автоматические | 4 | Пассажирский | 500 |

3. Виды и периодичность технического обслуживания лифта:

ТО-1 – ежемесячное техническое обслуживание, проводится не реже одного раза в месяц;

ТО-3 – квартальное техническое обслуживание, проводится не реже одного раза в три месяца;

ТО-6 – полугодовое техническое обслуживание, проводится не реже одного раза в шесть месяцев;

ТО-12 – годовое техническое обслуживание, проводится не реже одного раза в двенадцать месяцев.

4. Требования:

4.1. Исполнитель обязуется:

4.1.1. Назначить лиц из числа квалифицированного персонала ответственных:

- за организацию обслуживания и ремонта лифтов;

4.1.2. Обеспечивать выполнение работ по настоящему договору с соблюдением требований положения «Об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований ПБ на опасных производственных объектах», производственных инструкций для обслуживающего персонала.

4.1.3. Обеспечить не реже одного раза в 12 месяцев подготовку лифтов к техническому освидетельствованию и принимать участие в его проведении, при этом уведомить Заказчика о дате освидетельствования не позднее трех дней до его проведения.

4.1.4. Принимать участие в проведении контрольных осмотров оборудования лифтов, проводимых инспекторами Ростехнадзора России, специалистами инженерных центров и других уполномоченных на это организаций.

4.1.5. В случае необходимости уведомить Заказчика о необходимости замены физически устаревших лифтов, а также отдельных деталей, узлов и механизмов, дальнейшая эксплуатация которых не обеспечивает безопасную и бесперебойную работу лифтов. По письменному запросу Заказчика информировать его об изменениях требований к эксплуатации лифтов.

4.1.6. Проводить по дополнительному соглашению Сторон и за отдельную плату аварийно-восстановительный ремонт лифтов, необходимость в котором возникла вследствие нарушения правил пользования лифтом, актов вандализма, или по другим независящим от Исполнителя причинам.

4.1.7. Обеспечить организацию работ по техническому и аварийно-техническому обслуживанию лифтов согласно требований Технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» ТР ТС 011/2011, Технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования», «Правилами организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах», руководства (инструкции) по эксплуатации лифтов, ГОСТ Р 53780-2010 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке», ГОСТ Р 55964-2014 «Лифты. Общие требования безопасности при эксплуатации».

4.1.8. Производство работ по техническому обслуживанию и ремонту лифтов, а также по подготовке их к периодическому техническому освидетельствованию и экспертизе, проводить с учетом соблюдения сроков, предусмотренных регламентирующими документами.

4.1.9. Производить техническое и аварийно-техническое обслуживание лифтов по адресу г. Грязи, ул. Хлебозаводская, 26, с 8-00 часов до 20-00 часов, если устранение причин их остановки не связано с проведением аварийно-восстановительных работ капитального характера.

Телефон аварийной службы: (4742) 78-32-82.

4.1.10. Производить техническое и аварийно-техническое обслуживание лифтов по адресу г. Елец, ул. Новолипецкая, 20, с 8-00 часов до 17-00 часов в рабочие дни, если устранение причин их остановки не связано с проведением аварийно-восстановительных работ капитального характера.

Телефон аварийной службы: (47467) 5-51-72, 8-904-289-17-07.

4.2. Заказчик обязуется:

4.2.1. С целью реализации мер по безопасному использованию и содержанию лифтов назначить лицо, ответственное за организацию эксплуатации лифтов.

4.2.2. Обеспечить необходимым количеством лифтеров-обходчиков и проведение ими ежесменной проверки лифтов, производить освобождение пассажиров собственными силами обученным в установленной форме персоналом.

4.2.3. Обеспечить надежное электроснабжение лифтов и постоянное содержание в исправном состоянии электропроводки и предохранительных устройств в машинном помещении до вводного устройства.

4.2.4. Производить необходимый ремонт машинных, блочных помещений в присутствии персонала, обслуживающего лифт, содержать двери машинных помещений постоянно запертыми, производить ремонт (замену) замков дверей машинного помещения.

4.2.5. Обеспечить температурный режим в машинных, блочных помещениях и шахтах в соответствии с нормативно-технической документацией завода-изготовителя, содержать двери машинных помещений постоянно запертыми, производить ремонт (установку) замков от них.

4.2.6. Исключить попадание влаги на оборудование лифтов, а в случае затопления приямков, машинных помещений своими силами производить устранение причин, удаление воды, их осушение.

4.2.7. Предоставлять Исполнителю доступ к лифтовому оборудованию в любое время суток.

4.2.8. Обеспечить в соответствии с требованиями нормативной документации содержание подходов к машинным и блочным помещениям, а также обеспечить достаточное электрическое освещение подходов к данным помещениям и посадочных площадок перед дверями шахты.

4.2.9. Доставлять по заявке Исполнителя непосредственно к лифту тарированный груз при необходимости проведения динамического и статического испытания лифтов (если испытания не проводятся по иной методике).

4.2.10. Принимать участие в организации работы комиссии по проведению технического освидетельствования лифтов.

4.2.11. Немедленно уведомлять орган Ростехнадзора России и Исполнителя об авариях, происшедших на лифтах, обеспечить сохранность места аварии или несчастного случая до прибытия инспектора (если нет опасности для жизни и здоровья людей) и принимать участие в работе комиссии по расследованию.

4.2.12. Производить замеры полного сопротивления петли «фаза-ноль».

4.2.13. Обеспечить организацию проведения Технического освидетельствования и обследование лифтов, путем заключения договора со специализированной организацией, аккредитованной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации с последующим представлением копий актов-сертификатов Исполнителю и вывод лифтов из эксплуатации при истечении назначенного срока службы.

4.2.14. Обеспечить организацию выполнения рекомендаций выданных при оценке соответствия лифтов.

4.2.15. Обеспечить организацию выполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), их должностных лиц в соответствии с предоставленными им полномочиями.

4.2.16. Зарегистрировать лифты в соответствии с Правилами регистрации объектов в государственном реестре опасных объектов.

4.2.17. Заключить договор обязательного страховании гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии на объекте в соответствии с Федеральным законом «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте».

4.2.18. Выполнять требования «Правил организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах»

4.2.19. Оформлять распорядительные акты в случае приостановления использования лифтов, не связанное с проведением аварийно-технического обслуживания объекта на срок превышающий 24 часа, назначать лицо ответственное за обеспечение безопасности лифтов на период приостановления использования лифтов.

4.2.20. Выполнять действия, направленные на ограничение возможности проникновения посторонних лиц в шахты, приямки, машинные, блочные и другие помещения, относящиеся к опасному объекту.

4.2.21. Выполнять требования безопасности согласно Технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» ТР ТС 011/2011.

5. Требования к безопасности выполнения работ:

Исполнитель должен обеспечить выполнение на объекте мероприятий по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды в соответствии с требованиями нормативных документов.

Начальник хозяйственного отдела                          Золотарев А. Л.