ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку инструментов нейрохирургических

| № п/п | Наименование | Технические параметры |
| --- | --- | --- |
| 1 | Щипцы выкусывающие Керрисона №3 | Инструмент по Керрисону пистолетного типа. Используется при нейрохирургических операциях для выкусывания костной ткани. Длина инструмента составляет не менее 250,0мм, длина рабочей части составляет не менее 180,0мм, ширина рабочей части 3,0(+/-0,3)мм. Направление губок инструмента - верхнее. Угол выкусывания составляет 130 градусов. Для удаления выкусываемого материала в рабочей части предусмотрен выталкивающий стержень диаметром 1,5(+/-0,3)мм. Конец выталкивающего стержня должен выступать за режущую кромку не менее, чем на 3,0мм. Ход(раскрытие) рабочей части не менее 9,0мм. Инструмент изготовлен из коррозионностойкой высоколегированной медицинской стали. На поверхности инструмента не должно быть раковин, забоин, царапин, выкрошенных мест, заусенцев, расслоений, прижогов, окалин, частиц материалов шлифовки, полировки и следов смазки. Инструмент должен быть устойчив к циклу обработки, состоящему из дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации. |
| 2 | Щипцы выкусывающие Керрисона №4 | Инструмент по Керрисону пистолетного типа. Используется при нейрохирургических операциях для выкусывания костной ткани. Длина инструмента составляет не менее 250,0мм, длина рабочей части составляет не менее 180,0мм, ширина рабочей части 4,0(+/-0,2)мм. Направление губок инструмента - верхнее. Угол выкусывания составляет 130 градусов. Для удаления выкусываемого материала в рабочей части предусмотрен выталкивающий стержень диаметром 1,5(+/-0,3)мм. Конец выталкивающего стержня должен выступать за режущую кромку не менее, чем на 3мм. Ход(раскрытие) рабочей части не менее 9мм. Инструмент изготовлен из коррозионностойкой высоколегированной медицинской стали. На поверхности инструмента не должно быть раковин, забоин, царапин, выкрошенных мест, заусенцев, расслоений, прижогов, окалин, частиц материалов шлифовки, полировки и следов смазки. Инструмент должен быть устойчив к циклу обработки, состоящему из дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации. |
| 3 | Щипцы выкусывающие Керрисона №5 | Инструмент по Керрисону пистолетного типа. Длина инструмента составляет не менее 250,0мм, длина рабочей части составляет не менее 180,0мм, ширина рабочей части 5,0(+/-0,3)мм. Направление губок инструмента - верхнее. Угол выкусывания составляет 130,0(+/-3,0)градусов. Для удаления выкусываемого материала в рабочей части предусмотрен выталкивающий стержень диаметром 1,5(+/-0,3)мм. Конец выталкивающего стержня должен выступать за режущую кромку не менее, чем на 3мм. Инструмент изготовлен из коррозионностойкой высоколегированной медицинской стали. На поверхности инструмента не должно быть раковин, забоин, царапин, выкрошенных мест, заусенцев, расслоений, прижогов, окалин, частиц материалов шлифовки, полировки и следов смазки. Инструмент должен быть устойчив к циклу обработки, состоящему из дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации. |
| 4 | Ранорасширитель Каспара | Реечный ранорасширитель типа CASPAR имеет подвижные рабочие лапки и сменные ретракторы. Длина бранш ранорасширителя не менее 90мм. Конечная часть бранш имеет шарнирное соединение, позволяющее осуществлять поворот рабочей части относительно плоскости ранорасширителя. Фиксация заданного положения рабочей части на рейке осуществляется с помощью пружинной кремальеры и поворотного винта. В комплекте имеется 6 ретракторов, имеющих быстросъемное соединение с браншей ранорасширителя. Ретракторы выполнены в виде лопаток с закругленной конечной частью длиной, не менее: №1 – 35,0мм, №2 – 40,0мм, №3 – 45,0мм, №4 – 50,0мм, №5 – 55,0мм, №6 – 60,0 мм. Габаритные размеры ранорасширителя, не менее: ширина – 100,0мм, длина – 105,0мм, максимальный расход зеркал – 60,0мм. Изготовлен из коррозионностойкой высоколегированной медицинской стали. На поверхности инструмента не должно быть раковин, забоин, царапин, выкрошенных мест, заусенцев, расслоений, прижогов, окалин, частиц материалов шлифовки, полировки и следов смазки. Инструмент должен быть устойчив к циклу обработки, состоящему из дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации. |
| 5 | Зеркало Каспара | Зеркало Каспара для микродискэктомии на поясничном отделе позвоночника выполнено в виде воронкообразного ранорасширителя. Рабочие части имеют прямоугольные окошки. Фиксирование рабочих частей зеркал осуществляется с помощью винтового упора. Рукоятка воронкообразного ранорасширителя изогнута под углом 30,0(+/-5,0)град. и имеет крючкообразный выступ для совмещения с реечным ранорасширителем. В комплект входит 5 зеркал высотой, не менее: 45,0мм; 50,0мм; 55,0мм; 60,0мм; 65,0мм. Габаритные размеры зеркала, не менее: длина – 145,0мм, ширина раскрытия рабочих частей – 50,0мм. Фиксирование рабочих частей зеркал осуществляется с помощью винтового упора. Имеет антибликовую поверхность. Изготовлен из коррозионностойкой высоколегированной медицинской стали. На поверхности инструмента не должно быть раковин, забоин, царапин, выкрошенных мест, заусенцев, расслоений, прижогов, окалин, частиц материалов шлифовки, полировки и следов смазки. Инструмент должен быть устойчив к циклу обработки, состоящему из дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации. |

Количество:

Щипцы выкусывающие Керрисона №3 – 2 шт.

Щипцы выкусывающие Керрисона №4 -2 шт.

Щипцы выкусывающие Керрисона № 5 -2 шт.

Расширитель Каспара –1 шт.

Зеркало Каспара — 1 компл.

Гарантия на инструменты — не менее 12 мес. с даты продажи.

Обязательные требования:

наличие регистрационного удостоверения на медицинские инструменты, сертификата соответствия.

Предусмотрен авансовый платеж — 100 %

Срок поставки по адресу Заказчика — не более 60 рабочих дней с даты поступления авансового платежа.

Заместитель гл. врача по медицинской части                                        Чабан Н. А.