|  |  | МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНВАЛИДОВ «ОБЩЕСТВО БОЛЬНЫХ ГЕМОФИЛИЕЙ» |
| --- | --- | --- |

125167, г. Москва, Нарышкинская аллея, д. 5, стр. 2                                                                        тел./факс (495) 225-12-61, (499) 705-12-61

интернет: http://www.renam.ru                                                                                        			электронная почта: info@renam.ru

Технические характеристики

| Каталожный номер | Наименование/ код КТРУ | Неизменяемые характеристики | Максимальные/ минимальные значения | Описание | Ед-ца измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПГ-1 | Протромбиновое время (ПВ) ИВД, реагент/ 21.20.23.110-00003719 |  | Вещество или реактив, предназначенный для использования совместно с исходным изделием для ИВД для выполнения особой функции в анализе, который используется для количественного определения протромбинового времени (prothrombin time (PT)) в клиническом образце, с или без стандартизации относительно международного стандартизованного отношения (international normalized ratio (INR)). Назначение: для анализаторов открытого типа | Количество выполняемых тестов: ≥ 100 (шт) | Тромбопластин. Реагент для определения протромбинового времени. Очищенный экстракт мозга кроликов, водорастворимый, аттестованный по МИЧ (не более 1,5). Набор подходит для определения протромбинового времени, протромбинового отношения, протромбина по Квику, протромбинового индекса, МНО в плазме (1 фл. – не менее 50 опр. при расходе реагента 0,1 мл на анализ). Состав набора: не менее 10 фл. Стабильность после вскрытия не менее 8-и часов. Остаточный срок годности не менее 10 месяцев. | Набор |
| ПГ-4/1 | Протромбиновое время (ПВ) ИВД, набор, анализ образования сгустка/ 21.20.23.110-00000911 |  | Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для количественного определения протромбинового времени (prothrombin time (PT)) в клиническом образце, с или без стандартизации относительно международного стандартизованного отношения (international normalized ratio (INR)) методом анализа образования сгустка. Назначение: для ручной постановки анализа. | Количество выполняемых тестов: ≥ 600 (шт) | Тромбопластин с кальцием. Реагент для определения протромбинового времени. Готовая к употреблению лиофильно высушенная смесь тромбопластина с кальцием хлористым. Для определения протромбинового времени, протромбинового отношения, протромбина по Квику и протромбинового индекса в плазме для ручной постановки анализа и анализаторов открытого типа (не менее 1 фл. – не менее 40-80 опр. при расходе реагента 0,2-0,1 мл на анализ). Состав набора: не менее 10 фл. Стабильность после вскрытия не менее 8-и часов при 18-25 °С. Остаточный срок годности не менее 19 месяцев | Набор |
| ПГ-7/1 | Активированное частичное тромбопластиновое время ИВД, набор, анализ образования сгустка/21.20.23.110-00001546 | Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для количественного определения активированного частичного тромбопластинового времени (Activated partial thromboplastin time (APTT)) клинического образца посредством анализа образования сгустка. Назначение: для ручной постановки анализа. | Количество выполняемых тестов: ≥560 (шт) | АЧТВ-тест. Набор реагентов для определения активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) на основе лиофильно высушенной смеси фосфолипидов сои и эллаговой кислоты для ручной постановки анализа и анализаторов открытого типа. Состав набора: АЧТВ-реагент –не менее 7 фл. по не менее 4 мл., раствор кальция хлористого 0,025 М (10 мл) –не менее 3 фл. Стабильность (CaCl2) после вскрытия не менее 8-и часов при 37°, до окончания срока хранения в закрытом виде при 2-25 °С ; стабильность (АЧТВ) не менее 24 часов при 18-25 °С, не менее 14 суток при 2-8 °С, не менее 2 месяцев при -18 - -20 °С. Остаточный срок годности не менее 19 месяцев. | Набор |
| ПГ-10/1 | Фибриноген (фактор I) ИВД, набор, анализ образования сгустка/ 21.20.23.110-00000999 |  | Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для количественного определения фибриногена (фактора I) (fibrinogen (factor I)) в клиническом образце методом анализа образования сгустка. Назначение: для ручной постановки анализа. | Количество выполняемых тестов: ≥ 320 (шт) | Фибриноген-тест. Набор реагентов для определения содержания фибриногена по методу Клаусса. Предназначен для работы на всех типах полуавтоматических и автоматических коагулометров, использующих реагенты без каолина. Состав набора: тромбин –не менее 8 фл., имидазоловый буфер –не менее 1 фл., плазма-калибратор (не менее 1 мл) –не менее 1 фл. Стабильность после вскрытия не менее 2 дней при 18-25 °С Остаточный срок годности не менее 19 месяцев. | Набор |
| ПГ-12 | Растворимые фибрин-мономерные комплексы ИВД, набор, реакция агглютинации, экспресс-анализ/21.20.23.110-00001669 |  | Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для количественного определения растворимых фибрин-мономерных комплексов (soluble fibrin monomer complexes) в клиническом образце за короткое время по сравнению со стандартными лабораторными процедурами исследований методом агглютинации. Этот тест обычно используется при диагностике диссеминированного сосудистого свертывания (ДВС). Вариант исполнения: флаконный. | Количество выполняемых тестов: ≥ 400 (шт) | РФМК-тест. Набор реагентов для определения растворимых фибрин-мономерных комплексов (РФМК) в плазме крови человека о-фенантролиновым методом. Состав набора: о-фенантролин (100 мг/фл.) – не менее 4 фл., контроль (+/-) – не менее 2 фл. Стабильность (о-фенантролин) не менее 7 дней при 2-8 °С Стабильность (контроль) не менее 4 часа при 18-25 °С Остаточный срок годности не менее 19 месяцев. | Набор |

Обоснование дополнительных характеристик:

- В виду того, что в каталоге товаров, работ и услуг отсутствуют все параметры товара, определяющие его характеристику, в описании объекта закупки  установлены дополнительные требования в соответствии с потребностью Заказчика. Внесение дополнительных характеристик реагентов также обусловлено необходимостью соответствия лабораторных исследований, проводимых Заказчиком, порядкам и стандартам установленным ГОСТ Р 53022.4-2008 Технологии лабораторные клинические. Требования к качеству клинических лабораторных исследований, ГОСТ Р 53079.2-2008. Национальный стандарт Российской Федерации. Технологии лабораторные клинические. Обеспечение качества клинических лабораторных исследований.

- Фасовка: Заказчик считает важным использование определенных фасовок реагентов: флаконов определенного объема и определенного числа флаконов в наборе, оптимальных для нагрузки лаборатории и имеющегося в ней оборудования. При использовании флаконов реагента большего объема и большого числа флаконов в наборе часть реагента не будет использована из-за истечения срока годности (после вскрытия или общего срока годности набора). Использование флаконов  реагента меньшего объема осложняет работу сотрудника, выполняющего анализы – чаще приходится вскрывать флаконы, проводить процедуры подготовки реагентов (для реагентов, требующих разведения, прогрева), вводить данные новой упаковки набора, проводить калибровку.

- Стабильность после вскрытия флаконов: указание стабильности реагента после растворения/вскрытия флакона необходимо в связи с тем, что лабораторией не всегда используется полный объём реагента во флаконе, в этом случае необходимо понимать, какое время можно хранить реагент без потери его качества и изменения функциональных характеристик с целью продолжения его дальнейшего использования. Минимальное необходимое время хранения определяется исходя из возможностей лаборатории.

- Указание остаточного срока годности при поставке: указание остаточного срока годности при поставке происходит исходя из расчёта времени, в течение которого лаборатория планирует использовать реагенты.

- Указание количества анализов при определённом расходе реагентов: Указание количества анализов при определённом расходе реагентов необходимо во избежание поставки меньшего количества определений, нежели требуется заказчику.

- Фасовка контрольных материалов: во время проведения контроля качества лабораторных исследований должны использоваться контрольные материалы как  с нормальным диапазоном значений, так и с патологическим, в соответствии с ОСТ 91500.13.0001-2003

- Концентрация индукторов агрегации тромбоцитов: подбирается производителем таким образом, чтобы обеспечить оптимальное течение реакции в соответствии с принятыми стандартами, то есть для максимально точного определения агрегационной активности тромбоцитов.