|  |  | Техническое задание |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № | Наименование | Технические характеристики | Ед. | Кол-во |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Диссектор изогнутый | -Диссектор изогнутый 5мм (вставка) предназначен для захвата тканей и различных манипуляций ; -Применяется совместно с: рукояткой; трубкой изолированной с маховиком ротации ; -Тип соединения вставки и трубки изолированной: «байонет» ; -Автоматическая фиксация вставки при сборке диссектора ; -Поверхность вставки матированная ; -Материал вставки: коррозионностойкая сталь ; -Общая длина вставки, не более : 392 мм ; -Диаметр рабочей части, не более : 5 мм ; -Две подвижные бранши ; -Механизм открытия бранш вставки не выступает за пределы рабочей части ; -Метод стерилизации инструмента: жидкостной, паровой (автоклавирование) ; -Класс потенциального риска применения инструмента согласно ГОСТ Р 31508-2012: 2а ; -Совместимость, для обеспечения работоспособности, с серией лапароскопического инструмента Endonova производства НПФ Крыло, которая имеется у Заказчика | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Ножницы изогнутые | -Ножницы изогнутые 5 мм (вставка) предназначены для разрезания тканей ; -Применяется совместно с: рукояткой; трубкой изолированной с маховиком ротации ; -Тип соединения вставки и трубки изолированной: «байонет» ; -Автоматическая фиксация вставки при сборке ножниц ; -Материал вставки: коррозионностойкая сталь ; -Общая длина вставки, не более : 391 мм ; -Диаметр рабочей части, не более : 5 мм ; -Две подвижные бранши ; -Метод стерилизации инструмента: жидкостной, паровой (автоклавирование) ; -Класс потенциального риска применения инструмента согласно ГОСТ Р 31508-2012: 2а ; -Совместимость, для обеспечения работоспособности, с серией лапароскопического инструмента Endonova производства НПФ Крыло, которая имеется у Заказчика | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Ножницы с 2-мя подвижными браншами | -Ножницы с 2-мя подвижными браншами 5 мм (вставка) предназначены для разрезания тканей ; -Применяется совместно с: рукояткой; трубкой изолированной с маховиком ротации ; -Тип соединения вставки и трубки изолированной: «байонет» ; -Автоматическая фиксация вставки при сборке ножниц ; -Материал вставки: коррозионностойкая сталь ; -Общая длина вставки, не более : 390 мм ; -Диаметр рабочей части, не более : 5 мм ; -Две подвижные бранши ; -Метод стерилизации инструмента: жидкостной, паровой (автоклавирование) ; -Класс потенциального риска применения инструмента согласно ГОСТ Р 31508-2012: 2а ; -Совместимость, для обеспечения работоспособности, с серией лапароскопического инструмента Endonova производства НПФ Крыло, которая имеется у Заказчика | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Колпачок уплотнительный | -Совместимость, для обеспечения работоспособности, с серией лапароскопического инструмента Endonova 5мм производства НПФ Крыло, которая имеется у Заказчика - комплект из не менее 5 шт колпачков - многоразового применения | компл | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | Колпачок уплотнительный | -Колпачок уплотнительный к троакару 11мм 01.1115 производства НПФ Крыло, который имеется у Заказчика; -Комплект не менее : 5 шт колпачков; -Колпачок должен плотно прилегать к троакару ; -Материал: силиконовая резина ; - многоразового применения | компл | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | Рукоятка ENDONOVA | -Предназначена для использования с: вставками монополярных ножниц, зажимов, щипцов, диссекторов; трубкой с маховиком ротации ; -Материал рукоятки: высокопрочная, термостойкая пластмасса ; -Рукоятка без кремальеры ; -Разъем для подключения монополярного высокочастотного кабеля ; -Замок фиксации рукоятки с трубкой с маховиком ; -Метод стерилизации инструмента: жидкостной, паровой (автоклавирование) ; -Класс потенциального риска применения инструмента согласно ГОСТ Р 31508-2012: 2а ; -Совместимость, для обеспечения работоспособности, с серией лапароскопического инструмента Endonova производства НПФ Крыло, которая имеется у Заказчика | шт | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | Игла Вереша | -Игла Вереша служит для наложения первичного пневмоперитонеума после пункции передней брюшной стенки и безопасного введения первого троакара в брюшную полость ; -Игла многоразового использования ; -Конструкция полностью разборная ; -пластиковый кран для инсуффляции ; -Механизм защиты от повреждений внутренних органов ; -Внутренняя трубка легко перемещается внутри внешней ; -Совместима с коннектором инсуффлятора ; -Материал: коррозионностойкая сталь ; -Диаметр рабочей части, не более : 2,2мм ; -Длина рабочей части инструмента, не менее : 132мм ; -Класс потенциального риска применения инструмента согласно ГОСТ Р 31508-2012 : не ниже 2а ; -Дополнительная комплектация: кран пластиковый запасной (в кол-ве 1 шт) ; | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | Игла для ушивания апоневроза | -Игла для ушивания апоневроза предназначена для ушивания ран ; -Игла многоразового применения, конструкция разборная ; -Механизм защиты от повреждения внутренних органов ; -Конструкция иглы жестко фиксирует лигатуру ; -Игла легко передвигается по внешней трубке ; -Материал: коррозионностойкая сталь ; -Диаметр рабочей части, не более : 2мм ; -Длина рабочей части инструмента, не более : 135мм ; -Класс потенциального риска применения инструмента согласно ГОСТ Р 31508-2012 : не ниже 2а ; | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | Рукоятка ENDONOVA с кремальерой | -Предназначена для использования с: вставками монополярных ножниц, зажимов, щипцов, диссекторов; трубкой с маховиком ротации ; -Материал рукоятки: высокопрочная, термостойкая пластмасса ; -Разъем для подключения монополярного высокочастотного кабеля ; -Замок фиксации рукоятки с трубкой с маховиком ; -Рычаг отключения и включения кремальеры ; -Две кнопки управления кремальерой ; -Подвижная часть рукоятки при отключенных кремальерах плавно без заеданий перемещается до положения свободного захвата ловушкой рукоятки сферического хвостовика тяги инструмента ; -Метод стерилизации инструмента: жидкостной, паровой (автоклавирование); -Класс потенциального риска применения инструмента согласно ГОСТ Р 31508-2012: 2а ; -Совместимость, для обеспечения работоспособности, с серией лапароскопического инструмента Endonova производства НПФ Крыло, которая имеется у Заказчика | шт | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | Трубка с маховиком | -Предназначена для использования с: вставками монополярных ножниц, зажимов, щипцов, диссекторов; рукояткой ; -Тип соединения трубки с маховиком ротации и вставок ножниц, зажимов, щипцов, диссекторов: «байонет» ; -Материал: коррозионностойкая сталь; термостойкая пластмасса; тефлоновое изоляционное покрытие ; -Маховик для ротации вставки ножниц, зажимов, щипцов, диссекторов ; -Кнопка для снятия с фиксации вставки ножниц, зажимов, щипцов, диссекторов ; -Диаметр трубки, не более : 5 мм ; -Общая длина трубки, не менее : 346 мм ; -Колпачок уплотнительный и уплотнительное кольцо в комплекте; -Метод стерилизации инструмента: жидкостной, паровой (автоклавирование); -Класс потенциального риска применения инструмента согласно ГОСТ Р 31508-2012: 2а ; -Совместимость, для обеспечения работоспособности, с серией лапароскопического инструмента Endonova производства НПФ Крыло, которая имеется у Заказчика | шт | 11 |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | Зажим для захвата | -Зажим для захвата 5мм (вставка) предназначен для захвата тканей и различных манипуляций ; -Применяется совместно с: рукояткой; трубкой изолированной с маховиком ротации ; -Тип соединения вставки и трубки изолированной: «байонет» ; -Автоматическая фиксация вставки при сборке зажима ; -Поверхность вставки матированная ; -Материал вставки: коррозионностойкая сталь ; -Общая длина вставки, не более : 391 мм ; -Диаметр рабочей части, не более : 5 мм ; -Две подвижные бранши ; -Механизм открытия бранш вставки не выступает за пределы рабочей части ; -Метод стерилизации инструмента: жидкостной, паровой (автоклавирование); -Класс потенциального риска применения инструмента согласно ГОСТ Р 31508-2012: 2а ; -Совместимость, для обеспечения работоспособности, с серией лапароскопического инструмента Endonova производства НПФ Крыло, которая имеется у Заказчика | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | Зажим для захвата типа "alligator" | -Зажим для захвата типа "alligator" 5мм (вставка) предназначен для захвата тканей и различных манипуляций ; -Применяется совместно с: рукояткой; трубкой изолированной с маховиком ротации ; -Тип соединения вставки и трубки изолированной: «байонет» ; -Автоматическая фиксация вставки при сборке зажима ; -Поверхность вставки матированная ; -Материал вставки: коррозионностойкая сталь ; -Общая длина вставки, не более : 387 мм ; -Диаметр рабочей части, не более : 5 мм ; -Две подвижные бранши ; -Механизм открытия бранш вставки не выступает за пределы рабочей части ; -Метод стерилизации инструмента: жидкостной, паровой (автоклавирование); -Класс потенциального риска применения инструмента согласно ГОСТ Р 31508-2012: 2а ; -Совместимость, для обеспечения работоспособности, с серией лапароскопического инструмента Endonova производства НПФ Крыло, которая имеется у Заказчика | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | Зажим эластичный | -Зажим эластичный 5мм (вставка) предназначен для захвата тканей и различных манипуляций ; -Применяется совместно с: рукояткой; трубкой изолированной с маховиком ротации ; -Тип соединения вставки и трубки изолированной: «байонет» ; -Автоматическая фиксация вставки при сборке зажима ; -Поверхность вставки матированная ; -Материал вставки: коррозионностойкая сталь ; -Общая длина вставки, не более : 398 мм ; -Диаметр рабочей части, не более : 5 мм ; -Две подвижные бранши ; -Механизм открытия бранш вставки не выступает за пределы рабочей части ; -Метод стерилизации инструмента: жидкостной, паровой (автоклавирование); -Класс потенциального риска применения инструмента согласно ГОСТ Р 31508-2012: 2а ; -Совместимость, для обеспечения работоспособности, с серией лапароскопического инструмента Endonova производства НПФ Крыло, которая имеется у Заказчика | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | Троакар универсальный с гладкой канюлей | -Троакар предназначен для введения инструмента в оперируемую зону ; -Троакар разборный, многоразового использования ; -Комплектация: гладкая троакарная канюля с корпусом и пластиковым краном для инсуффляции, автоматический клапан с рычагом принудительного открытия, стилет (пирамидально-конический), переходник для инструмента диаметром 5 мм ; -Комплектуется дополнительно запасными краном пластиковым и колпачком уплотнительным ; -Диаметр рабочего канала троакарной канюли, не менее : 10,8 мм ; -Длина троакарной канюли, не менее : 115 мм ; -Автоматический клапан, надежно удерживающий газ в брюшной полости и не допускающий его утечки во время операции ; -Стилет в троакаре перемещается по оси легко и без лишних усилий ; -Троакарная канюля с корпусом, стилет выполнены из коррозионностойкой стали; -Антибликовая обработка поверхности ; -Класс потенциального риска применения инструмента согласно ГОСТ Р 31508-2012: 2а ; | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | Расширитель | -Расширитель с винтовой нарезкой, диаметр 22 мм, предназначен для разведения краев троакарной раны ; -Направляющая к расширителю диаметром 10 мм ; -Направляющая легко передвигается вдоль оси расширителя ; -Составляющие расширителя имеют антибликовую поверхность и выполнены из коррозионностойкой стали ; -Класс потенциального риска применения инструмента согласно ГОСТ Р 31508-2012: 2а ; | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |

|  | ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Качество и безопасность поставляемого товара подтверждается: - Регистрационными удостоверениями, выданными Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, - Декларацией о соответствии | Наличие |
| 2. | Гарантийный срок | Не менее 12 месяцев |
| 3. | Вся сопроводительная документация на русском языке | Наличие |

Главный врач                               Антипко А. Л.