Приложение № 1

Требования к оказанию услуг.

1. Цели оказания услуг – определение технического состояния (обследования), проведение аэродинамических испытаний, паспортизации вентиляционных систем, согласно вентиляционных установок и требований к оказанию услуг.

2. Требования к документам – соответствие действующему законодательству РФ.

3. Место выполнения работ (оказания услуг):

Липецкая обл., г. Елец, ул. Новолипецкая, д.20

| № установки | Тип вентилятора | Номер вентилятора | Обслуживаемое помещение | Количество ответвлений, решеток |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| В1 | ВР-86-77 |  | флюорография | 4 |
| П1 | ВР-86-77 |  | флюорография | 4 |
| В2 | ВР-86-77 |  | Рентген кабинет №1 | 8 |
| П2 | ВО-18-270-1,6 |  | Рентген кабинет №1 | 1 |
| П3 | ISOR160E211 |  | Стоматологический рентген кабинет | 1 |
| В3 | ISOR160E211 |  | Стоматологический рентген кабинет | 4 |

Липецкая обл., г. Грязи, ул. Хлебозаводская, д.26.

| № установки | Тип вентилятора | Номер вентилятора | Обслуживаемое помещение | Количество ответвлений, решеток |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| П1 | WNK | 125/1 | Рентген кабинет | 2 |
| В1 | WNK | 125/1 | Рентген кабинет | 2 |
| П2 | WNK | 125/1 | Операторская | 2 |
| В2 | WNK | 160/1 | Операторская, кабинет врача, тамбур | 4 |

4. Проведение инструментальных замеров:

- замеры полного напора на всосе и выхлопе вентиляторов;

- замеры количества воздуха, поступающего по обследуемым помещениям.

5. Расчетная часть:

- сопоставление полученных эксперементальных данных по работе вентиляторов с каталожными характеристиками.

6. Оформление отчетной документации:

- внести сведения о состоянии вентиляционных систем в паспорта;

- приложить к паспортам протоколы замеров;

- выдать ведомость дефектов;

- предоставить сводную по объекту таблицу кратности воздухообменов.

- составление таблиц результата испытаний систем вентиляции;

7. Составление заключения по результатам работ на бумажных носителях.

8. Срок оказания услуг – 45 дней.

9. Аванс – не предусмотрен.

Составил нач. хозяйственного отдела 		________ 		Золотарев А.Л.