Приложение № 1

Техническое задание на поставку аппарата рентгеновского дентального KAVO Focus (или эквивалента)

| № п/п | Наименование параметра | Наличие параметра |
| --- | --- | --- |
| 1. Общие требования |
| 1.1 | Регистрационное удостоверение Минздрава России | наличие |
| 1.2 | Декларация соответствия ЕАС | наличие |
| 1.3 | Гарантийное обслуживание | наличие |
| 1.4 | Наличие сервисного центра у продавца оборудования | наличие |
| 1.5 | Послегарантийное обслуживание | наличие |
| 1.6 | Монтажные и пусконаладочные работы сертифицированной сервисной службы | наличие |
| 1.7 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | наличие |
| 2. Функциональные требования |
| 2.1 | Размер фокального пятна не более | 0,7 мм |
| 2.2 | Высокочастотный генератор рентгеновского излучения постоянного тока | наличие |
| 2.3 | Внутренняя фильтрация (Al эквивалент) | 2 мм |
| 2.4 | Максимальное анодное напряжение не менее | 70 кВ |
| 2.6 | Количество вариантов анодного напряжения не менее | 2 |
| 2.6 | Напряжение питания | 115 В, 230 В, 50 Гц, 60 Гц |
| 2.7 | Максимальная сила тока | 4А при 230В,8 А при 110 В |
| 2.8 | Анодная сила тока не менее | 7 мА |
| 2.9 | Максимальная теплоёмкость анода не менее | 7 кДж |
| 2.10 | Возможность настройки технических параметров программно или вручную | наличие |
| 2.11 | Основная контрольная панель выносная | наличие |
| 2.12 | Размер монтажного пятна не более | 140x270 мм |
| 2.13 | Вариант с короткой консолью, длина консоли не более | 176 см |
| 2.14 | Вариант с длинной консолью, длина консоли не менее | 216 см |
| 2.15 | Диапазон времени экспозиции | от 0,02 до 3,2 с. |
| 2.16 | Расстояние источник – приёмник не менее | 229 мм |
| 2.17 | Круглый коллиматор | наличие |
| 2.18 | Совместимость с цифровыми радиовизиографами | наличие |
| 3. Дополнительные требования |
| 3.1 | Гарантийное и сервисное обслуживание | Не менее 2 лет от даты ввода в эксплуатацию |
| 3.2 | Техническая документация на русском языке | наличие |
| 3.3 | Обучение пользователя | наличие |
| 3.4 | Установка и ввод в эксплуатацию | наличие |

Срок поставки – не более 35 раб. дней после оплаты авансового платежа.

Аванс – не более 30 %.

В стоимость товара включены транспортные расходы, пуско-наладочные работы, налоги и

любые другие расходы, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика.

Главный врач                                             Антипко А. Л.