Приложение № 1

Техническое задание на поставку визиографа стоматологического GXS-700 (или эквивалента)

| Наименование параметра | Наличие параметра |
| --- | --- |
| Гарантийное обслуживание | 2 года |
| Инструкция по эксплуатации на русском языке | наличие |
| Регистрационное удостоверение Минздрава России | наличие |
| Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России | наличие |
| Санитарно-эпидемиологическое заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека | наличие |
| Лицензия на осуществление деятельности по обслуживанию медицинской техники | наличие |
| Теоретическое разрешение, не менее | 25 пар линий/мм |
| Реальное разрешение, не менее | 20 пар линий/мм |
| Размер пикселя | 19,5 мкм |
| Количество пикселей (размер датчика №1) | 1539*1026 |
| Полностью активная поверхность пикселя | наличие |
| Технология датчика - комплементарный металлоксидный полупроводник | наличие |
| Материал сцинтиллятора - цезия иодид | наличие |
| Автоматическое распознавание рентгеновского излучения | наличие |
| Отсутствие необходимости активации датчика в программном обеспечении внешнего ПК перед произведением снимка | наличие |
| Внешние размеры (размер датчика №1) | 36.9 x 25.4 x 7.7 мм |
| Размер матрицы (датчик №1) | 30 x 20 мм |
| Полностью активная поверхность датчика | наличие |
| Цифро-аналоговой преобразователь сигнала, встроенный непосредственно в корпус датчика | наличие |
| Отсутствие отдельного блока оцифровки за пределами корпуса датчика | наличие |
| Прямое подключение датчика к USB-порту ПК | наличие |
| Совместимость с USB 2.0 | наличие |
| Безопасные закругленные углы датчика | наличие |
| Совместимость с рентгеновскими генераторами переменного и постоянного тока с уровнями кВ в пределах 60-70 кВ, с минимальной дозой лучевой нагрузки 40 μGy | наличие |
| Кабель USB 2.0, длина | 2,7 м |
| Удлинитель кабеля USB в комплекте, длина | 1 м |
| Классификация прибора | Медицинский прибор класса II b |
| Комплект позиционеров для периапикальных снимков фронтальных зубов | наличие |
| Комплект позиционеров для периапикальных снимков жевательных зубов | наличие |
| Комплект позиционеров для интерпроксимальных снимков с вертикальным расположением датчика | наличие |
| Комплект позиционеров для интерпроксимальных снимков с горизонтальным расположением датчика | наличие |
| Комплект позиционеров для снимков с файлами в эндодонтии | наличие |
| Комплект держателей и направляющих колец к позиционерам | наличие |
| Адаптер для размещения датчика и провода на стене | наличие |
| Комплект чехлов одноразовых | наличие |
| Программное обеспечение для двухмерной радиодиагностики |
| Русифицированная программа | наличие |
| Инструменты для работы с изображением: |  |
| Увеличение/уменьшение целого изображения | наличие |
| Увеличение/ изображения на выбранном участке (zoom) | наличие |
| Регулировка яркости/контрастности | наличие |
| Функция оптимизации изображения | наличие |
| Раскладка снимков в соответствии с серией full mouth | наличие |
| Назначение снимков отдельным зубам | наличие |
| Встроенный графический редактор для построения геометрических фигур | наличие |
| Возможность измерения плотности тканей в соответствии с градациями серого | наличие |
| Совмещенное локальное увеличение (zoom) с фильтром жесткости | наличие |
| Измерение дистанции | наличие |
| Измерение угла | наличие |
| Функция калибровки расстояний | наличие |
| Цветовое обозначение тканей с заданным значением плотности | наличие |
| Псевдообъемное изображение | наличие |
| Текстовая аннотация | наличие |
| Аннотация стрелками | наличие |
| Функция "гамма" | наличие |
| Функция вращения изображения | наличие |
| Возможность экспорта различных форматов изображения | наличие |
| Возможность подключения интраоральной камеры | наличие |
| Возможность импорта изображений из различных источников | наличие |
| Возможность подключения в дальнейшем функции экспорта изображений в DICOM и печати изображений на DICOM принтерах | соответствие |
| Совместимость с программами по управлению клиникой | наличие |

Срок поставки – не более 35 раб. дней после оплаты авансового платежа.

Аванс – не более 30 %.

В стоимость товара включены транспортные расходы, пуско-наладочные работы, налоги и

любые другие расходы, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика.

Главный врач                                             Антипко А. Л.