ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № лота | Наименование | Техническое описание | Единица измерения | Количество | Цена максимальная | Сумма максимальная |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зеркало гинекологическое по Куско №1/S одноразовое, стерильное, прозрачное, фиксированное | Изготовлено из легкого прозрачного пластика. Рабочие створки - анатомической формы. Замок (фиксатор) – поворотный, типа «гребенка». Фиксатор. Высота зеркала от верхнего края верхней створки до нижнего края нижней ручки, мм 115±10 Длина зеркала от переднего края верхней створки до заднего края верхней ручки, мм 165±10 Ширина рабочей части зеркала, мм 20±2 Максимальное расстояние между губками зеркала 56 градусов, 65 мм Диаметр смотрового окна в наибольшем измерении - не менее 4,5 см Упаковка индивидуальная. Стерильно | Шт | 600 | 19,33 | 11598,00 |
| 2 | Зонд ЦИТОЩЁТКА С ТАМПОНОМ (двусторонний) | Инструмент состоит из ручки, на противоположных концах которой размещены две различные насадки - тампон и цитощетка. Тампон изготовлен из гигроскопичного материала (поролона Цитощётка - ёршик цилиндрической формы со спиральным расположением ворсин. Упаковка индивидуальная. Стерильно | Шт | 1500 | 10,63 | 15945,00 |
| 3 | Шпатель гинекологический по Эйру | Инструмент состоит из ручки, на противоположных концах которой размещены две рабочие части в виде лопаток, отличающиеся по размерам. Длина 212±5 мм Ширина большей рабочей части: 18±2 мм Ширина меньшей рабочей части: 12±2 мм Упаковка индивидуальная. Стерильно. | Шт | 1000 | 3,67 | 3670,00 |
| 4 | Зеркало гинекологическое по Куско №2/М одноразовое, стерильное, прозрачное, фиксированное | Изготовлено из легкого прозрачного пластика. Удлиненная рукоятка нижней створки — не менее 13 см от оси вращения створок до конца рукоятки. Рабочие створки - анатомической формы. Замок (фиксатор) – поворотный, типа «гребенка». Фиксатор синего цвета. Высота зеркала от верхнего края верхней створки до нижнего края нижней ручки, мм 115±10 Длина зеркала от переднего края верхней створки до заднего края верхней ручки, мм 165±10 Ширина рабочей части зеркала, мм 30±2 Максимальное расстояние между губками зеркала 56 градусов, 65 мм Диаметр смотрового окна в наибольшем измерении - не менее 4,5 см Упаковка индивидуальная. Стерильно | Шт | 900 | 19,50 | 17550,00 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 48763,00 |