Техническое задание

| № п/п | Наименование | Технические характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Набор реагентов «Антиген кардиолипиновый для реакции микропреципитации» «Сифилис-АгКЛ-РМП» | Комплект №2, 2000 определений КТРУ 21.20.23.110-00010468 7 флаконов (по 10 мл)., кат №03.07.3 |
| 2 | Набор реагентов «Сыворотки контрольные для диагностики сифилиса» | Комплект №1/1 набора реагентов представляет жидкие сыворотки крови кролика, не содержащие антитела к Treponema pallidum (отрицательные) 10 флаконов по 1,0 мл КТРУ 21.20.23.110-00003097, 21.20.23.110-00003098, 21.20.23.110-00003099, 21.20.23.110-00010023, 21.20.23.110-00010025 |
| 3 | Набор реагентов «Сифилис-РПГА-тест» | Набор реагентов для определения антител к Treponema pallidum в реакции пассивной (непрямой) гемагглютинации (РПГА) для диагностики сифилиса. Качественное определение антител к Treponema pallidum в РПГА. Исследуемый образец – сыворотка или плазма крови, спинно-мозговая жидкость человека. Объем пробы – не более 10 мкл. Цветовая индикация растворов. Суммарное время инкубации 45 минут. Допускает учет результата через 24 часа. При комнатной температуре (+18...25°С). Тест-эритроциты (ТЭ) – 0,4% суспензия куриных эритроцитов, сенсибилизированных нативными антигенами Treponema pallidum, штамм Nichols (8,5 мл). Контрольный положительный образец (К+) – жидкая стандартная сыворотка крови человека (или кролика), содержащая антитела к Treponema pallidum. К+ стандартизован по содержанию антител с использованием международного стандарта ВОЗ (NIBSC, London, UK). Все реагенты готовы к использованию. Чувствительность в международном стандарте NIBSC (London, UK) – 0,05 МЕ/мл. Наличие сертификата производителя оборудования на возможность применения тест-системы при работе с программно-аппаратным комплексом «Эксперт-лаб». Срок годности – 18 месяцев. Срок хранения реагентов теста после вскрытия – до истечения даты срока годности. Зарегистрирован в Росздравнадзор РФ. Комплект рассчитан на проведение 100 определений, включая контрольные |