Приложение № 1

Техническое задание

на закупку установки стоматологической Fengdan модели QL 2028, или эквивалент, количество – 1 шт.

| № п/п | Наименование параметра | Наличие функции или величина параметра, по ТЗ |
| --- | --- | --- |
| Общие требования Общие требования |
| 1.1 | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие |
| 1.2 | Декларация о соответствии Госстандарта России | Наличие |
| 1.3 | Соответствие ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010, ГОСТ IEC 60601-1-1-2011, ГОСТ Р МЭК 60601-1-6-2014, ГОСТ 26368-90, ГОСТ 28131-89, ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014 | Наличие |
| Функциональные требования Основные функциональные требования |
| 2.1 | Стоматологическая установка стационарного типа с верхней подачей шлангов инструментов | Соответствие |
| 2.2 | Блок подвода коммуникаций под креслом пациента (без выносного блока) | Наличие |
| 2.3 | Система предварительной фильтрации и регулировки давления воды и сжатого воздуха в блоке коммуникаций | Наличие |
| 2.4 | Входное давление воды не менее | 0,2 мПа |
| 2.5 | Входное давление воды не более | 0,4 мПа |
| 2.6 | Входное давление воздуха | 0,55-0,60 мПа |
| 2.7 | Напряжение сети | 220В ± 10% |
| 2.8 | Частота сети | 50 Гц |
| 2.9 | Максимальная потребляемая мощность | 800 Вт±10 % |
| 2.10 | Максимальная высота установки | 2115 см |
| Функциональные требования к гидроблоку |
| 3.1 | Гидроблок с креплением на кресле пациента слева | Наличие |
| 3.2 | Поворотная плевательница из матового стекла | Наличие |
| 3.3 | Масса стеклянной чаши, кг | 1,45 ±0,01 |
| 3.4 | Размеры стеклянной чаши (диаметр х высота), мм | (262 Х 84) ±2 |
| 3.5 | Возможность замены плевательницы из матового стекла на керамическую плевательницу | Наличие |
| 3.6 | Система автономной подачи чистой воды на все инструменты на столике врача | Наличие |
| 3.7 | Программируемое наполнение стакана и омывание плевательницы | Наличие |
| 3.8 | Бутылка для подачи дистиллированной воды | Наличие |
| 3.9 | Бойлер для подачи теплой воды в стаканчик | Наличие |
| 3.10 | Возможность замены плевательницы из матового стекла на керамическую плевательницу | Наличие |
| 3.11 | Кран для наполнения стакана | Наличие |
| 3.12 | Масса крана для наполнения стакана, г | 71±2 |
| 3.13 | Размеры крана (длина х высота х глубина), мм | (33 х 143 х 87) ±2 |
| Функциональные требования к блоку врача |
| 4.1 | Модуль врача на поворотном пантографическом плече | Наличие |
| 4.2 | Количество слотов для инструментов, размещаемых на модуле врача, не менее 5 шт. | Соответствие |
| 4.3 | Турбинный шланг с разъемом Midwest под инструменты с фиброоптикой, не менее | 2 шланга |
| 4.4 | Турбинный шланг с разъёмом Midwest под инструменты без фиброоптики | Наличие |
| 4.5 | 3-х функциональный пустер вода-воздух | Наличие |
| 4.6 | Должно быть свободное гнездо на модуле врача | Соответствие |
| 4.7 | Мостосниматель | Опционально |
| 4.8 | Регуляторы подачи рабочего воздуха на инструменты | Наличие |
| 4.9 | Регуляторы подачи охлаждающей жидкости на инструменты должен быть | Наличие |
| 4.10 | Перемещение модуля врача должно быть при помощи артикуляционных соединений | Соответствие |
| 4.11 | Кнопка управления пневмофиксатором положения пантографа блока врача на ручке столика врача | Наличие |
| 4.12 | Поворотный поднос для инструментов на модуле врача | Наличие |
| 4.13 | Негатоскоп для дентальных снимков на модуле врача | Наличие |
| 4.14 | Мембранная панель управления | Наличие |
| 4.15 | Дисплей на блоке врача с отображением текущих операций и команд программирования | Наличие |
| 4.16 | Должны быть кнопки управления движениями кресла на модуле врача | Соответствие |
| 4.17 | Кнопка управления креслом в положение «нулевое» для посадки/высадки | Наличие |
| 4.18 | Кнопка управления креслом в положение «к плевательнице» | Наличие |
| 4.19 | Кнопка управления светильником на модуле врача | Наличие |
| 4.20 | Кнопка управления негатоскопом на модуле врача | Наличие |
| 4.21 | Манометр должен быть на модуле врача | Наличие |
| 4.22 | Скайлер со следующими характеристиками: Выходная можность: 3-20 Вт (регулируемая); Рабочая частота: 30±3 кГц; Давление воды: 0,01-0,5 МПа; Вес: не более 0,5 кг; | Наличие |
| Функциональные требования к светильнику |
| 5.1 | Стоматологический светильник, на пантографическом плече | Наличие |
| 5.2 | Светильник обязательно должен быть светодиодным | Соответствие |
| 5.3 | Минимальная яркость освещения (не менее) | 5000 люкс |
| 5.4 | Максимальная яркость освещения (не более) | 25000 люкс |
| 5.5 | Датчик бесконтактного включения\выключения и регулировки яркости света | Наличие |
| 5.6 | Возможность работы светильника в 3 режимах освещения: Холодный; Тёплый; Комбинированный | Соответствие |
| 5.7 | Ручки светильника должны быть съёмными | Соответствие |
| Функциональные требования к модулю ассистента |
| 6.1 | Модуль ассистента со слотами для инструментов, не менее | 4 инструмента |
| 6.2 | Крепление модуля ассистента к гидроблоку на поворотной штанге с возможностью свободного вращения относительно гидроблока | Наличие |
| 6.3 | Обязательно должны быть кнопки управления движениями кресла на модуле ассистента | Наличие |
| 6.4 | Устройство для подключения к эжекторной системе аспирации | Наличие |
| 6.5 | Обязательно должен быть 3-х функциональный пустер вода-воздух | Наличие |
| 6.6 | Шланг и съемный, разборный мундштук слюноотсоса для эжекторной системы с регулировкой силы всасывания. Стерилизация мундштука при 134оС | Наличие |
| 6.7 | Шланг и съемный, разборный мундштук пылесоса для эжекторной системы с регулировкой силы всасывания. Стерилизация мундштука при 134оС | Наличие |
| 6.8 | Автоматическое включение слюноотсоса и пылесоса при вынимании соответствующего шланга из держателя | Соответствие |
| 6.9 | Светополимеризационная лампа встраиваемая на столике ассистента с минимум 3 режимами полимеризации: Постоянный; Нарастающий; Импульсный; | Наличие |
| 6.10 | Блок фильтров для внешней аспирационной системы (слюноотсоса и пылесоса) | Наличие |
| 6.11 | Кнопки управления движениями кресла на модуле ассистента | Наличие |
| 6.12 | Кнопки управления наполнения стаканчика и омыва плевательницы на модуле ассистента | Наличие |
| 6.13 | Кнопка управления подогрева стаканчика на модуле ассистента | Наличие |
| Функциональные требования к креслу пациента |
| 7.1 | Электромеханическое с 2-мя независимыми электродвигателями | Наличие |
| 7.2 | Синхронизированные движения сиденья и спинки кресла пациента | Наличие |
| 7.3 | Запрограммированное «нулевое» положение кресла для посадки/выхода пациента | Наличие |
| 7.4 | Запрограммированное положение кресла «к плевательнице» (подъем спинки кресла в крайнее вертикальное положение) | Наличие |
| 7.5 | Левый подлокотник | Наличие |
| 7.6 | Подголовник с двойной артикуляцией и возможностью изменения положения по высоте | Наличие |
| 7.7 | Управление движениями кресла с помощью блока управления на блоке врача, модуле ассистента и при помощи многофункциональной педали | Соответствие |
| 7.8 | Нижнее положение кресла пациента, не более | 415 мм |
| 7.9 | Верхнее положение кресла пациента, не менее | 800мм |
| 7.10 | Максимальная длина кресла в разложенном состоянии, без учета подголовника, не менее | 1798 мм |
| 7.11 | Ширина сидения кресла, не менее | 480 мм |
| 7.12 | Высота подголовника, не менее | 221 мм |
| 7.13 | Диапазон изменения угла наклона спинки кресла, не менее | 80˚ |
| 7.14 | Выбор цвета обивки не менее чем из 12 вариантов расцветки | Соответствие |
| 7.15 | Обивка из PU кожи или аналог | Соответствие |
| 7.16 | Многофункциональный главный выключатель электропитания стом.установки, расположенный на кресле пациента. При выключении электропитания установки автоматически перекрываются входные электромеханические клапаны воды и сжатого воздуха. | Наличие |
| Функциональные требования к педали управления |
| 8.1 | Многофункциональная пневматическая педаль с отдельным включением\выключением воды и клавишей обдува инструментов | Наличие |
| 8.2 | Джойстик на педали для управления движением кресла | Наличие |
| 8.3 | Ручка для переноса педали | Наличие |
| Функциональные требования к стульям врача и ассистента |
| 9.1 | Стул врача комфортный с мягкой обивкой | Наличие |
| 9.2 | Стул ассистента с абдоминальным упором с мягкой обивкой | Наличие |
|  | 10. Дополнительные требования |  |
| 10.1 | Техническая документация на русском языке | Наличие |
| 10.2 | Инструкция по эксплуатации и монтажу на русском языке | Наличие |

Аванс – 30 % от стоимости Товара.

Стоимость товара включает стоимость комплектующих и запасных частей по всем единицам Товара, транспортные расходы Поставщика по доставке Товара Покупателю, а также любые другие расходы, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения настоящего Договора.

Срок поставки Товара – не более 20 рабочих дней с даты оплаты авансового платежа.

Гарантия  - не менее 12 месяцев.

Заместитель главного врача по медицинской части                                     Чабан Н. А.