Приложение № 1

Требования к выполняемым работам

Услуги по техническому обслуживанию лифтов, оказываются в соответствии с ГОСТ 53780-2010 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке», техническим регламентом Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011), утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 № 824, постановлением Правительства РФ от 10.03.1999 №263 «Об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований производственной безопасности на опасном производственном объекте», производственными инструкциями для обслуживающего персонала, Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования», «Правилами организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах», руководством (инструкцией) по эксплуатации лифтов, ГОСТ Р 55964-2014 «Лифты. Общие требования безопасности при эксплуатации.

1. Техническое обслуживание.

1.1. Услуги по техническому обслуживанию лифтового оборудования производятся в соответствии с инструкциями по эксплуатации заводов изготовителей.

1.2. Техническое обслуживание предусматривает проведение ТО-1, ТО-3, ТО-6, ТО-12: смазки, чистки, наладки, регулировки.

1.3. Комплектующие и расходные материалы, используемые при выполнении технического обслуживания лифтов предоставляются исполнителем за исключением оборудования и комплектующих стоимостью дороже 500 рублей, а так же за исключением ниже перечисленных узлов капитального характера.

1.3.1. В части лифтового оборудования:

- лебедки главного привода и ее составных частей: редуктора, червячной пары, тормоза, отводного блока, моторной или редукторной полумуфт;

- электродвигателя главного привода;

- канатоведущего шкива лебедки главного привода, барабана трения;

- привода дверей кабины и его составных частей: редуктора, электродвигателя, балки привода дверей;

- постов управления;

- кабины и ее составных частей: рамы кабины, рамы пола, щитов купе кабины, подвески в сборе, отводных блоков (при наличии);

- дверей шахты, кабины и их составных частей: створок, порогов, замков, верхних балок дверей;

- преобразователя частоты и его составных частей: силового модуля, сетевого фильтра, тормозного резистора, электронных плат;

- шкафа управления и его составных частей: электронных плат, трансформаторов;

- ограничителя скорости в сборе, шкива ограничителя скорости, натяжного устройства ограничителя скорости;

- ловителей;

- противовеса и его составных частей: рамы противовеса, подвески в сборе, отводных блоков (при наличии);

- разводки проводов по машинному помещению, шахте и кабины;

- подвесного кабеля;

- тяговых элементов;

- каната ограничителя скорости;

- буфера.

1.4. Работы по техническому обслуживанию лифтов проводятся в соответствии с действующей нормативно-технической документацией.

1.5. Капитальный ремонт (приобретение и замена узлов капитального характера) не входит в состав работ по техническому обслуживанию лифтов и производится специализированной организацией, осуществляющей техническое обслуживание и ремонт по отдельным договорам.

1.6.  Технические характеристики лифтов:

| Модель (тип) лифта | Тип дверей | Количество остановок | Назначение лифта | Грузоподъемность, кг | Заводской номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПП-1010Б | Автоматические | 5 | Пассажирский | 1000 | 86994 |
| ПП-053М | Автоматические | 5 | Пассажирский | 630 | 86995 |

2. Объем оказываемых услуг по техническому обслуживанию лифтов:

2.1. Техническое обслуживание оборудования и электрооборудования в машинном помещении лифта.

2.2. Техническое обслуживание оборудования: канатоведущего шкива, шкива ограничителя скорости, лебедки, привода, электродвигателя.

2.3. Техническое обслуживание механического оборудования и электрооборудования внутри и на крыше кабины.

2.4. Техническое обслуживание пола и низа кабины.

2.5. Техническое обслуживание механического оборудования и электрооборудования в шахте.

2.6. Техническое обслуживание оборудования лифта на промежуточных этажах.

2.7. Техническое обслуживание противовеса в шахте.

2.8. Техническое обслуживание приямка лифта.

2.9. Проверка работы лифта.

2.10. Техническое обслуживание преобразователя частоты.

2.11. Заключительные работы по техническому обслуживанию лифта.

3. Аварийно-техническое обслуживание.

3.1. Аварийно - техническое обслуживание лифтов предусматривает  прием сведений о неисправности лифтов и принятие соответствующих мер по устранению неисправностей лифтов.

4. Виды и периодичность технического обслуживания:

ТО-1 – ежемесячное техническое обслуживание, проводится не реже одного раза в месяц;

ТО-3 – квартальное техническое обслуживание, проводится не реже одного раза в три месяца;

ТО-6 – полугодовое техническое обслуживание, проводится не реже одного раза в шесть месяцев;

ТО-12 – годовое техническое обслуживание, проводится не реже одного раза в двенадцать месяцев.

5. Требования:

5.1. Исполнитель обязуется:

5.1.1. Назначить специалистов ответственных:

-за организацию работ по техническому обслуживанию лифтов;

-за организацию работ по техническому обслуживанию и ремонту системы диспетчерского контроля;

5.1.2. Обеспечивать выполнение работ с соблюдением требований положения «Об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований ПБ на опасных производственных объектах», производственных инструкций для обслуживающего персонала.

5.1.3. Обеспечить не реже одного раза в 12 месяцев подготовку лифтов к техническому освидетельствованию (оценке соответствия) и обследованию, принимать участие в его проведении, при этом уведомить Заказчика о дате освидетельствования не позднее трех дней до его проведения.

5.1.4. Выполнять рекомендации в части договорных обязательств выданных при оценке соответствия лифтов, платформ подъемных для инвалидов.

5.1.5. Обеспечить проведение электромеханиками – ежемесячных осмотров и технического обслуживания лифтов с регистрацией результатов в специальном журнале.

5.1.6. При исполнении своих обязательств Исполнитель руководствуется техническим регламентом Таможенного союза «Безопасность лифтов» ТР ТС 011/2011, Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования», «Правилами организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах», руководства (инструкции) по эксплуатации лифтов, «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке» ГОСТ Р 53780-2010, ГОСТ Р 55964-2014 «Лифты. Общие требования безопасности при эксплуатации», ГОСТ Р 55963-2014 «Лифты. Диспетчерский контроль».

5.1.7. Производство работ по техническому обслуживанию и ремонту лифтов, а также по подготовке их к техническому освидетельствованию и обследованию, проводить с учетом соблюдения сроков, предусмотренных регламентирующими документами.

5.1.8. В случае необходимости уведомить Заказчика о необходимости замены физически устаревших лифтов, а также отдельных деталей, узлов и механизмов, дальнейшая эксплуатация которых не обеспечивает безопасную и бесперебойную работу.

5.1.9.	Проводить по дополнительному соглашению Сторон и за отдельную плату аварийно-восстановительный ремонт, необходимость в котором возникла вследствие нарушения Правил пользования, вандализма, хищения, пожара, стихийных бедствий, или по другим независящим от Исполнителя причинам.

5.1.10. Производить аварийно-техническое обслуживание лифтов.

Телефон аварийной службы: ______________

5.2. Заказчик обязуется:

5.2.1. С целью реализации мер по безопасному использованию и содержанию лифтов, платформ подъемных для инвалидов назначить лицо, ответственное за организацию эксплуатации лифтов.

5.2.2. Обеспечить надежное электроснабжение лифтов и постоянное содержание в исправном состоянии электропроводки и предохранительных устройств в машинном помещении до вводного устройства.

5.2.3. Производить необходимый ремонт машинных, блочных помещений в присутствии персонала, обслуживающего лифт, содержать двери машинных помещений постоянно запертыми, производить ремонт (замену) замков дверей машинного помещения.

5.2.4. Обеспечить температурный режим в машинных, блочных помещениях и шахтах в соответствии с нормативно-технической документацией завода-изготовителя.

5.2.5. Исключить попадание влаги на оборудование лифтов, а в случае затопления приямков, машинных помещений своими силами производить устранение причин, удаление воды, их осушение.

5.2.6. Предоставлять Исполнителю доступ к лифтовому оборудованию в любое время суток.

5.2.7. Обеспечить в соответствии с требованиями нормативной документации содержание подходов к машинным и блочным помещениям, а также обеспечить достаточное электрическое освещение подходов к данным помещениям и посадочных площадок перед дверями шахты.

5.2.8. Доставлять по заявке Исполнителя непосредственно к лифту тарированный груз при необходимости проведения динамического и статического испытания лифтов, (если испытания не проводятся по иной методике).

5.2.9. Принимать участие в организации работы комиссии по проведению технического освидетельствования лифтов.

5.2.10. Немедленно уведомлять орган Ростехнадзора России и Исполнителя об авариях, происшедших на лифтах, обеспечить сохранность места аварии или несчастного случая до прибытия инспектора (если нет опасности для жизни и здоровья людей) и принимать участие в работе комиссии по расследованию.

5.2.11. Производить замеры полного сопротивления петли «фаза-ноль».

5.2.12. Обеспечить организацию проведения Технического освидетельствования и обследование лифтов, путем заключения договора со специализированной организацией, аккредитованной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации с последующим представлением копий актов-сертификатов Исполнителю и вывод лифтов из эксплуатации при истечении назначенного срока службы.

5.2.13. Обеспечить организацию выполнения рекомендаций выданных при оценке соответствия лифтов, платформ подъемных для инвалидов.

5.2.14. Обеспечить организацию выполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), их должностных лиц в соответствии с предоставленными им полномочиями.

5.2.15. Зарегистрировать (поставить на учет) лифты, в соответствии с Правилами регистрации объектов в государственном реестре опасных объектов.

5.2.16. Заключить договор обязательного страховании гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии на объекте в соответствии с Федеральным законом «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте».

5.2.17. Выполнять требования «Правил организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах»

5.2.18. Оформлять распорядительные акты в случае приостановления использования объекта, не связанное с проведением аварийно-технического обслуживания объекта на срок превышающий 24 часа, назначать лицо ответственное за обеспечение безопасности объекта на период приостановления использования объекта.

5.2.19. Выполнять действия, направленные на ограничение возможности проникновения посторонних лиц в шахты, приямки, машинные, блочные и другие помещения, относящиеся к опасному объекту.

5.2.20. Обеспечить наличие в штате необходимого количества квалифицированного персонала по обслуживанию лифтов (лифтеров-обходчиков) и проведение ими ежесменной проверки лифтов, производить безопасную эвакуацию пассажиров из остановившейся кабины лифтов собственными силами.

5.2.21. Выполнять требования безопасности согласно Технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» ТР ТС 011/2011.

5. Требования к безопасности выполнения работ:

Исполнитель должен обеспечить выполнение на объекте мероприятий по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды в соответствии с требованиями нормативных документов.

| Начальник технического отдела _________________ Золотарев А. Л. |  |
| --- | --- |