Приложение № 1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку баллонов для кислорода медицинского

- Наименование товара:

| № п/п | Наименование | Объем закупки | Ед. изм | Место поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Баллон для кислорода 40-150У с вентелем ВК-94 | 11 | шт | 399773, Липецкая обл., г. Елец, ул. Новолипецкая, д. 20 |

- Сроки, условия поставки:

Срок поставки: 2021., в течение 20 календарных дней с даты оплаты авансового платежа, с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

- Условия оплаты: Оплата производится в следующем порядке:  авансовый платеж перечисляется Покупателем Поставщику в течение 30 (тридцати) календарных  дней с даты заключения сторонами настоящего Договора и получения от Поставщика счета на оплату, в размере  50%  (пятьдесят процентов) от стоимости Товара,  окончательный платеж осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней после приёмки товара Покупателем в полном объёме и подписания Сторонами товарной накладной формы (ТОРГ-12).

- Требования к качеству, гарантии качества, техническим и функциональным характеристикам товара:

| № | Наименование | Характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Баллон для кислорода 40-150У с вентилем ВК-94 | Баллоны должны изготовляться в соответствии с требованиями ГОСТ - 949-73 Внешний вид: Корпус баллонов окрашивается в голубой цвет, на баллон наносится надпись «Кислород» черным цветом; Комплектация: вентиль; кольцо горловины; предохранительный колпак; опорный башмак; транспортировочные кольца 2 шт. Рабочее давление – не менее 14,7 МПа Объем емкости – 40 литров. Баллоны должны быть новыми. |

При поставке товара Поставщик предоставляет Заказчику гарантию качества поставляемого товара. При этом срок действия гарантии, предоставляемой Поставщиком, должен быть не меньше, чем срок действия гарантии, предоставляемой производителем товара.

При поставке товара Поставщик обязан передать Заказчику оригиналы или надлежащим образом заверенные копии действующих сертификатов качества и сертификатов соответствия требованиям нормативных документов на поставляемый товар.

Товар должен быть свободным от любых прав третьих лиц (не должен находиться в залоге, под арестом или под обременением) и соответствовать ГОСТ.

- Порядок передачи, приемки, отгрузки и требования упаковки и маркировки товара:

Передача, приемка и отгрузка Товара производится согласно договору. Стоимость продукции должна быть неизменной на весь период поставки.

- Требования по передаче заказчику технических и иных документов при передаче и приемке товаров:

При поставке каждой партии продукции, ее передача Покупателю оформляется с обязательным  приложением документов, подтверждающих ее качество (копии удостоверений качества, копии сертификатов соответствия, паспортов оформленных в соответствии с действующим законодательством).

- Требования к безопасности товара:

Безопасность здоровья и защита окружающей среды регламентируются документами MSDS (MaterialSafetyDataSheets), а также законодательством РФ.

Начальник хозяйственного отдела                                   Золотарев А. Л.