Приложение № 1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № | Наименование | Техническое описание и требования | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Плата управления PS AUEXE, совместимая с аппаратом ИВЛ Chirolog SV, производство Словакия | - Напряжение питания +15В - Выходные напряжения +5В, +3,3В, +12В - Наличие контроля заряда аккумулятора - Наличие управления компрессором - Наличие управления клапанном выдоха - Наличие измерения давления в контуре - Наличие измерения воздушного потока - Наличие измерения содержания О2 - Наличие com порта для связи с ПК | Шт. | 1 |

Эквивалент не предусмотрен в связи с поставкой товара для  аппарата ИВЛ экспертного класса Chirolog SV, используемого заказчиком, в соответствии с технической документацией.

Плата управления должна быть новой, не бывшей  в употреблении, в ремонте, в том числе не  восстановленной. Качество должно соответствовать требованиям нормативно-технической документации, эксплуатационной документации на оборудование и иметь соответствующие документы, подтверждающие их качество

Гарантийный срок  – не менее 12 мес.

Поставка по адресу: 399771, Липецкая обл., г. Елец, ул. Новолипецкая, д. 20.

Аванс – не предусмотрен.

Срок поставки – в течение 10 календарных дней с даты подписания договора.

Начальник хозяйственного отдела                             Золотарев А. Л.