Приложение № 3

ТРЕБОВАНИЯ К ОКАЗАНИЮ УСЛУГ

на проведение режимно-наладочных испытаниий

водогрейных котлов КВ-ГМ-1,0-115Н.

Заказчик: ЧУЗ «РЖД-Медицина г. Елец».

Место оказания услуг: Россия. Липецкая обл. г. Грязи ул. Хлебозаводская д.28

Срок оказания услуг: в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты подписания договора.

Срок предоставления отчета (режимных карт): в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты двухстороннего подписания акта выполненных услуг.

Основанием для оказания услуг по техническому диагностированию является продление срока эксплуатации котлов согласно п.5.6.4. РД-29-020.00-КТН-087-10.

Целью технического диагностирования является: определение текущего состояния водогрейных котлов марки КВГМ-1,0, поиск мест возникновения возможных дефектов или неисправностей, прогнозирование технического состояния, разработка и выполнение мероприятий, обеспечивающих дальнейшую безопасную техническую эксплуатацию и продление сроков дальнейшей безопасной эксплуатации.

Технические характеристики оборудования: Котел КВГМ-1,0 в количестве 2 шт., год выпуска 2005, введены в работу в 2006 году, страна изготовления Россия.

Технические характеристики котла: КВГМ-1,0-115Н

Номинальная теплопроизводительность, МВт: 1,0 (Гкал/ч)

Давление воды на входе в котёл, МПа, не более 0,7

Давление воды на выходе из котла, МПа, не более 0,6

Температура воды на выходе из котла, (макс) 0С 115

Средняя температура уходящих газов, 0С  145

Расход топлива при номинальной производительности:  природный газ, нм3/ч 29-98.

Цель оказания услуг:  определение технического состояния котлов по истечении разрешенного срока эксплуатации, оценка соответствия объекта требованиям промышленной безопасности, назначение продленного срока дальнейшей эксплуатации, разработка рекомендаций для устранения выявленных дефектов и приведения объекта в исправное состояние для безопасной эксплуатации.

Нормативные ссылки: Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

Федеральный закон №116 «О промышленной безопасности ОПО».

Начальник котельной                _______________ Сидор И.Н.