Приложение № 1

Техническое задание на поставку системных блоков и комплектующих к ним

| Наименование | Характеристики |
| --- | --- |
| Системный блок Комплектующие | 1) Корпус: -Форм-фактор совместимых плат – ATX, mATX, Mini-ITX; -Типоразмер корпуса – Midi-Tower -USB-порты на передней панели – да - Количество портов USB 2.0 – не менее 2х; - Габариты – не более 180 x 410 x 410 мм; -Цвет корпуса – черный; -Материал корпуса – металл, пластик; -Расположение блока питания – сверху; - Ориентация блока питания – горизонтальная; -Механизм открывания – снимаются две стенки; - Кнопки на передней/верхней панели - Power, System Reset; - гарантийный срок – не менее 6 мес. 2) Блок питания: -Мощность – 500 Вт; -Система охлаждения – активная; -Отстегивающиеся кабели – нет; -Подсветка – нет; -Ток по линии +3,3 В17 А; -Ток по линии +5 В18 А; -Ток по линии +12 В 124 А; -Максимальная мощность по линиям 12 В288 Вт; -Ток по линии -12 В0.5 А; -Ток по линии +5 В Standby2 А; -Тип разъема для материнской платы - 24+8 pin; -Количество разъемов 4 pin CPU - 1; -Количество разъемов 15 pin SATA - не менее 2х; -Наличие разъемов 4 pin Molex – не менее 1; - гарантийный срок – не менее 6 мес. 3) Материнская плата: -Разъем процессора– AM4; -Форм-фактор – MicroATX; -Видеовыходы на материнской плате – VGA, DVI, HDMI; -Тип памяти – DDR4; -Количество каналов памяти – 2; -Скорость сетевого адаптера -1Гбит/c; -Поддержка PCI Express 3.0 - Есть -Количество PCI-E х16 - не менее 1 -Количество SATA 6 Гб/с – не менее 2 шт; -Количество PS/2 – не менее 1 шт - Количество USB 3.0 (3.1 Gen1) – не менее 2 шт - Количество USB 2.0 – не менее 2 шт. - гарантийный срок – 24 мес. 4) Процессор: -Разъем процессора– AM4; -Количество Физических ядер - не менее 2х, -Частота – не менее 3,2Ггц не более 3.5 Ггц -Максимальный объем поддерживаемой памяти – не менее 64гб; -Встроенное графическое ядро – Есть; - Техпроцесс – 14нм; - гарантийный срок — не менее 12 мес. 5) Память: -Эффективная частота – не менее 2133 МГц; -Количество модулей в комплекте - 1 шт; -Форм-фактор - DIMM -Объем – не менее 8Gb; -Тип памяти – DDR4; - гарантийный срок — не менее 12 мес. 6)Жесткий диск: Форм-фактор – 3,5” Номинальный объем – не менее 1000GB; Объем буфера – не менее 64MB; Скорость вращения – не менее 7200 об/мин; Уровень шума при работе – не более 26 дБА; - гарантийный срок – 12 мес. 7) Наличие системы охлаждения для центрального процессора – Да; 8) Наличие оптического привода – Да; 9) Операционная система – Windows 10 Professional 64 bit. Наличие лицензионной наклейки – Да. 10) Клавиатура: Способ подключения – Проводной; - Интерфейс – USB; - Тип - Мембранная - Количество клавиш - 104 шт - Цифровой блок - Есть - Поддержка макросов -Нет - Встроенный USB-хаб - Нет - Влагозащита - Нет - Подсветка - Нет - Подставка для кистей -Нет - Питание - От провода - Совместимость с ОС Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows Vista, Windows XP; - гарантийный срок – не менее 6 мес. 11) Мышь: Способ подключения – Проводной; -Интерфейс – USB; -Тип - Оптическая светодиодная; -Количество клавиш -3 шт; -Колесо прокрутки –Есть; -Питание - От USB; -Совместимость с ОС - Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows Vista, Windows XP; - гарантийный срок – не менее 6 мес. |
| Программное обеспечение | Windows 10 Pro 64 bit Наличие лицензии. |

Количество — 4 шт.

Срок поставки – 10 календарных дней с даты оплаты авансового платежа.

Авансовый платеж – не более 30 % от стоимости Товара.

Дополнительные требования: Товар должен поставляться в состоянии готовности к монтажу (т. е. в собранном виде).

На Товар предоставляются сертификаты соответствия, безопасности и качества производства в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Программист _______________________ Абреимов Р. А.